Innehållsdeklaration för Jönköping Biogödsel

Tillverkare: HZI Biogas Operations AB, C/O JES & Partners AB, Kompanigatan 1, 553 05 JÖNKÖPING

| Analysresultat mars och april (samlingsprov from v. 10 2019 tom v. 17 2019) Uppdateras 6 gånger/år | Omräknat |
| --- | --- |
| Torrsubstans | 1,8 | % |  |  |
| Glödgningsförlust | 68,6 | % av TS | 68,6 | % av TS |
| Ammoniumkväve | 73 | g/kg av TS | 1,3 | kg/ton och kg/m³ |
| Totalkväve, N | 130 | g/kg av TS | 2,3 | kg/ton och kg/m³ |
| Fosfor, P | 15 | g/kg av TS | 0,27 | kg/ton och kg/m³ |
| Kalium, K | 35 | g/kg TS | 0,6 | kg/ton och kg/m³ |
| Kalcium, Ca | 62 | g/kg TS | 1,1 | kg/ton och kg/m³ |
| Magnesium, Mg | 4,3 | g/kg TS | 0,08 | kg/ton och kg/m³ |
| Svavel, S | 8000 | mg/kg TS | 0,1 | kg/ton och kg/m³ |
| Kvicksilver, Hg | 0,036 | mg/kg TS | 0,001 | g/ton |
| Kadmium, Cd | 0,37 | mg/kg TS | 0,007 | g/ton |
| Bly, Pb | 3,6 | mg/kg TS | 0,06 | g/ton |
| Krom, Cr | 16 | mg/kg TS | 0,29 | g/ton |
| Nickel, Ni | 13 | mg/kg TS | 0,23 | g/ton |
| Koppar, Cu | 42 | mg/kg TS | 0,76 | g/ton |
| Zink, Zn | 180 | mg/kg TS | 3,24 | g/ton |
| pH | 8,0 |  |  |  |
| Synliga föroreningar | 7,20 | cm²/kg |  |  |
| >2,00mm |  |  |  |  |

| Ingående råvaror |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Organiskt hushållsavfall | 80,6 % |  |  |
| Övrigt livsmedelsavfall | 19,4 % |  |  |
| Järnklorid och mikronäringsämne används som processhjälpmedel. |  |  |
| Produkten uppfyller ställda miljökrav avseende metallinnehåll, smittskydd och synliga föroreningar. |  | Certifikatets nr SC0751-12 |
| Det kan förekomma växelvis transporter mellan slurry och biogödsel. |

Råd och anvisningar för användning av biogödsel

Biogödsel är certifierad (SPCR 120) restprodukt framställd vid samrötning av organiskt hushållsavfall och andra organiska material från livsmedelsavfall.

Försiktighetsmått vid spridning

För spridning av biogödsel gäller de försiktighetsmått som framgår av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring och särskilt organiska gödselmedel.

Kväve

Biogödsel får inte spridas i större mängd än vad som motsvarar grödans kvävebehov. Därför ska du som jordbrukare beräkna behovet av gödselkväve för den förväntade skördenivån, efter att hänsyn har tagits till gödseln långtidseffekt, förfruktseffekt, eventuellt mulljord samt tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselmedel till årets gröda.

För ytterligare information se SJVFS 2004:62 bl.a. 20§, samt allmänna råd.

| Biogödsel ammoniuminnehåll: | 1,3 kg/ton våtvikt |
| --- | --- |

Utöver kväve kan fosfor och metaller vara begränsande för givan. Därför kan givan som du beräknat utifrån gödselns kväveinnehåll behöva minskas, se nedan.

Fosfor och metaller

De mängder som maximalt får spridas utifrån metall- och fosforinnehåll anges nedan. Dessa har beräknats från senaste analysresultaten på biogödseln.

| Biogödsling varje år | 120 ton/ha |
| --- | --- |
| Biogödsling vartannat år | 240 ton/ha |
| Biogödsling vart tredje år | 360 ton/ha |

För beräkning av givan för biogödsel när fosfor är begränsande har Jordbruksverkets föreskrift 
(SJVFS 2004:62, till och med ändring 2010:14) om miljöhänsyn i jordbruket använts.

|  |  | Begränsande ämnen (X) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| För beräkning av giva när metaller är begränsande har Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1994:2) använts. Det kan också finnas kommunala särskilda bestämmelser om hälsoskydd som kan medföra begränsningar i gödselanvändningen. |  | Bly |  |  |
|  |  | Kadmium |  |  |
|  |  | Koppar |  |  |
|  |  | Krom |  |  |
|  |  | Kvicksilver |  |  |
|  |  | Nickel |  |  |
|  |  | Zink |  |  |
|  |  | Fosfor | X |  |
| För mer information kontakta HZI Biogas Operations AB: |  |  |
| Frida Gustavsson, kemiingenjör 036-440 42 53 frida.gustavsson@hz-inova.com |  |  |